# 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях»

Санитарные нормы ультрафиолетовогоизлучения в производственных помещениях

(утв.Главным государственным санитарным врачом СССР 23 февраля 1988 г. N 4557-88)

1. Общие положения 2. Допустимые интенсивности ультрафиолетового излучения (облучения) 3. Требования к методам контроля интенсивности ультрафиолетового излучения (облучения)

# 1. Общие положения

1.1.Настоящие Нормы устанавливают допустимые величины ультрафиолетового излученияна постоянных и непостоянных рабочих местах (облученность) от производственныхисточников с учетом спектрального состава излучения для областей:

длинноволновой- 400 – 315 нм - УФ-А

средневолновой- 315 – 280 нм - УФ-В

коротковолновой- 280 – 200 нм - УФ-С

исодержат требования к методам контроля и оценки.

1.2.Нормативы распространяются на излучение, создаваемое источниками, имеющимитемпературу выше 2000°С (электрические дуги, плазма, расплавленный металл,кварцевое стекло и т.п.), люминесцентными источниками, используемыми вполиграфии, химическом и деревообрабатывающем производстве, сельском хозяйстве,при кино- и телесъемках, дефектоскопии и других отраслях производства, а такжев здравоохранении.

1.3.Нормативы не распространяются на ультрафиолетовое излучение, генерируемоелазерами, используемое для обеззараживания сред при отсутствии обслуживающегоперсонала, а также применяемое в лечебных и профилактических целях.

1.4.Нормативы интенсивности излучения установлены с учетом продолжительности воздействияна работающих, обязательного ношения спецодежды, защищающей от излучения,головных уборов и использования средств защиты глаз (ГОСТ 12.4.080-79"ССБТ. Светофильтры стеклянные для защиты глаз от вредных излучений напроизводстве").

# 2. Допустимые интенсивности ультрафиолетового излучения(облучения)

2.1.1.Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участковповерхности кожи не более 0,2 м2 и периода облучения до 5 мин,длительности пауз между ними не менее 30 мин и общей продолжительностивоздействия за смену до 60 мин - не должна превышать

50,0Вт/м2 - для области УФ-А

0,05Вт/м2 - для области УФ-В

0,001Вт/м2 - для области УФ-С.

2.1.2.Допустимая интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при наличиинезащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея,кисти рук и др.), общей продолжительности воздействия излучения 50% рабочейсмены и длительность однократного облучения свыше 5 мин и более не должнапревышать

10,0Вт/м2 - для области УФ-А;

0,01Вт/м2 - для области УФ-В.

Излучениев области УФ-С при указанной продолжительности не допускается.

2.2.При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, непропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.),допустимая интенсивность облучения в области УФ-В + УФ-С (200 – 315 нм) не должнапревышать 1 Вт/м2.

2.3.В случае превышения допустимых интенсивностей облучения, приведенных в разд. 2,должны быть предусмотрены мероприятия по уменьшению интенсивности излученияисточника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также подополнительной защите кожных покровов работающих.

# 3. Требования к методам контроля интенсивностиультрафиолетового излучения (облучения)

3.1.Интенсивность облучения работающих должна измеряться на постоянных инепостоянных рабочих местах, периодически, не реже 1 раза в год в порядкетекущего санитарного надзора, а также при приемке в эксплуатацию новогооборудования и технологии при внесении технических изменений в конструкциюдействующего оборудования, при организации новых рабочих мест.

3.2.Измерения следует производить на рабочем месте на высоте 0,5 - 1,0 и 1,5 м отпола, размещая приемник перпендикулярно максимуму излучения источника. Приналичии нескольких источников следует проводить аналогичные измерения откаждого из них или через каждые 45 по окружности в горизонтальной плоскости.

3.3.Для измерения интенсивности излучения следует использовать приборы типаспектрорадиометров с известной спектральной чувствительностью. Погрешностьизмерений не должна превышать 10%.

3.4.При оценке результатов измерений следует исходить из того, что интенсивностьоблучения работающих в любой точке рабочей зоны не должна превышать допустимыхвеличин, указанных в разд. 2.

Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Ультрафиолетовое излучение | Электромагнитное излучение оптического диапазона с длиной волны от 200 до 400 нм и частотой от 10(13) Гц до 10(16) Гц, подразделяемое в зависимости от биологической активности на область УФ-А (400 – 315 нм), УФ-В (315 – 280 нм) и УФ-С (280 – 200 нм). Относится к области неионизирующих излучений. |
| Интенсивность излучения (облучения) | Поверхностная плотность потока энергии, падающая на единицу облучаемой площади. Измеряется в энергетических единицах - Вт/м2, Вт/см2 (1 Вт/м2 - 10(-4) Вт/см2, 1 кал/см2 - мин-6970 Вт/м2) на рабочем месте. |
| Допустимая интенсивность излучения (облучения) | Величина облучения, которая при воздействии на человека в течение рабочей смены и в процессе трудовой деятельности не вызывает у работающих функциональных, а также острых повреждений, приводящих к нарушению состояния здоровья непосредственно в период работы или в отдаленные сроки. |
| Постоянное рабочее место | Место, на котором работающий находится большую часть (более 50% или более 2 ч непрерывно) своего рабочего времени. Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона (С Н микроклимата произ. пом. N 4088-86). |
| Непостоянное рабочее место | Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени (С Н микроклимата произ. пом. N 4088-86). |

Заместительглавного

государственногосанитарного

врачаСССР                                                                                     А.М.Скляров